## Slide 1: 色を操る時代
PSとは
Preference index of Skin color
好み・選択
指標
Notes: 美光色。。 そしてまたまた新しい指標の PS 肌の色の好みを指標化したもの という意味です。
日本人女性がイメージするきれいな 肌の色 をパナソニック独自で調査し、理想的な肌の色を明らかにしました。 実際の肌の色が、その理想的な肌の色にどの程度近いのかを数値化したものが「PS」で、数値が高いほど理想の肌の色に近いことを表します。
これでは、お化粧した肌に さらに 光でお化粧するのでしょうか？
独自で調査した対象は20代の女性でしょうか？？
Raって いったいどういう基準なのでしょうか？

## Slide 2
照明って、明るさだけでなく
感じる感覚とか
色も考えなければ ならないんですね
食事が美味しく見える「色」ってあるのですか？
Q.

## Slide 3
色 は 「色温度」 の他に 「演色性」
があるんだ
一般的に「演色性」は Ra の数値で
判断するが 実は 2段階に
分かれているんだ
A.
レストランの照明はどんなだったか覚えてるかい？
ホテル、ファミレス、居酒屋
光の色は何色だった？
その前に、皆さんの家の食卓照明はどんなだい？

## Slide 4: 食卓照明の色と質
電球色
白色
LED
電球
蛍光灯
一灯全体
多灯全体
ダウンライト
ペンダント
スポットライト
直付
埋込
配線ダクトレール
調光
意匠デザイン
直接光
+
Notes: あなたの食卓の 「今」 を教えて下さい。
そこからヒントが生まれると思います。
どれが良いとか悪いとかとかではなく、食卓の食材にフォーカスした照明手法を考えましょう。
というお話し。

## Slide 5
Notes: ルイスポールセン 「PH-5」
雰囲気は最高。
しかし、日本の食卓には合わない理由があります。

## Slide 6
北欧と日本の
決定的な違い

## Slide 7
20ルクス〜50ルクス
300ルクス～500ルクス以上
北欧
日本
Notes: 食文化の違い
北欧は刺身を食べる文化がありません。魚は全て焼く。結果、どれも同じ色になる。
日本は刺身を食べる。 刺身の色には敏感である。
すなわち、 「演色性」 がキーとなる。
デンマークで居心地が良い空間のことを 「ヒュッゲ」 という。
キャンドルを灯し、部屋全体を心地よい空間に仕上げる。日常的にキャンドルを灯す。
スーパーのレジ前にはキャンドルが山積みで売っている。
キャンドルは不可欠。
日本は、明るい食卓を好む。照度を基準にすると約10倍の差がある。
500ルクスもあれば、キャンドルを灯してもただ火が点いているだけ。何の雰囲気も出ない。
それよりも、食材が美味しそうに見えることの方が大事である。
だから、調光を使って、最初は明るい雰囲気で、おなかがいっぱいになってきたら、照度を下げて「ヒュッゲ」を作る。
そうすると、キャンドルも生きてくる。
ホストは、光をコントロールする必要がある。

## Slide 8
気を付けることは
料理を美味しく
見せること
照度をコントロール
すること
雰囲気を
作ること
ポイントは
演色性
Notes: 優先順位は
① 料理を美味しそうに見せること
② 雰囲気を作る
③ 照度を変える
ゲストを迎えるときは③は大事なポイント
だが、一番は料理が美味しそうに見える 「演色性」 を優先することにある

## Slide 9: 演色性とは
コニカミノルタHPより引用
Notes: 演色評価指数
太陽光のしたで見える 色の見え方を基準として 照明で照射したときの色のズレを数値化したもの。
数値が小さいほど 色のズレが大きいとしています。
演色評価指数には、 平均演色評価指数RA と 特殊演色評価指数Ri が あります。 【クリック】

## Slide 10: 100に近いほど自然に見えるっていうけど
（Ri）
（Ra）
Notes: RA・・・・
Raは、平均演色評価数と言われ、R1～R8までの評価数の平均値で、演色評価数の代表的な値です。 １００に近いほど、色は自然に見えることになります。
RIは、現実的な色を使用。 特にR9（彩度の高い赤色）とR15（日本人の肌色）に着目されるケースが多くみられます。 【クリック】

## Slide 11
Notes: ODELICのR15の考え方に共感。
Panasonicの 「美光色」
DAIKOの 「Q+」 と同様の考え方

## Slide 12
Notes: R15の動画

## Slide 13: 採光色①
食材を美しく見せる照明
Notes: Panasonicの 「採光色」
食品スーパーでは、色の騙しあいが日常的に繰り広げられている。
近い距離から照射する光も遠くから全体的に照射する光も、店内の光も
コントロールされている。
一般の人は、それに気が付くことは無い

## Slide 14: 採光色②

## Slide 15: 回転ずしのレーン照明にダマされる
照明器具によって
表情が変わる
寿司ネタ
既存の光
新規LEDの光
どんな光の色が美味しそうに
見せられるか？
Notes: マグロが売れるレーン内照明を作る実験現場。
素人が照明をLEDに変えたら、売りたいマグロが、鮮度の落ちたカツオに見えてしまった。
そこで、色々な食材で実験。

## Slide 16: レーン照明を極める
取らせる仕掛け
Notes: ダブルの照明で勝負！
ピンクの照明と黄色味の強い照明を合わせると、どんなマグロも美味しく見える。
大トロも中トロも赤身もバンバン売れるようになった。
光の仕掛けが成功した。
ポイントは 「色」 と 「艶」
レーン内照明にこんな仕掛けがあるとは誰も気が付くことは無い

## Slide 17
Raなんて気にしない
全光束比
Ra

## Slide 18: 客回転も速くするよう照度UP
Notes: 物販店なみの高照度店内。
なんと、回転ずしでは考えられない3,000ルクスオーバー。
普通は1000ルクス以下が多いと思う。
明るくすることで、まったりする雰囲気を作らず、回転率を高める設計。
お腹がいっぱいになったら早く帰ってくれ と言えないので。。。

## Slide 19
照明メーカーのショールームで
色温度と見え方の違いを体験

## Slide 20: 見た目の「感覚」をつかむ
Notes: SRでよく見かけるこのようなブース。 色温度の違いによる 対象物の色の見え方を比較することを 目的としています。
パネル等の表記では Ra が表示されてますが、実際の展示物は、 原色に近い Ri の色を使っています。
日常で見る色は Ri の方が断然多いですね。
【クリック】

## Slide 21: 複数メーカーの製品比較検証 2010年12月
4社比較
各社とも色、配光、強さのバラつきが大きい
カタログ値と実射照度比較
色の見え方と実質照射光
の色比較
シャープな光、柔らかい光
全体の調和
A社
B社
C社
D社
照度
演色性
バランス
Notes: これは 10年前の検証会の模様です。
照度→広がりの検証 演色性→ベース照明として適切な色か。見え方のバラつきはないか。 バランス→器具に対しての光源の位置(深い・浅い)、グレア、二次配光
比較テーマを決めて比較検証を行った。
結果 各社ともに 色 配光 強さ のバラつきが大きかったです。

## Slide 22: 複数メーカーの製品比較検証 2015年12月
各社とも大きなバラツキはなくなった。
アイテム数や金額が比較検討の軸となる。
照度
演色性
性能
W数と実測照度比較
色の再現性と実質照射光
の色比較
機能性・反射効率・配光制御
Notes: これは 約5年前の検証会の模様
照度→カタログ表記との整合性 演色性→色温度検証 性能→各社のバラつきと光の質の検証
各社とも大きなバラツキはなくなった。アイテム数や金額が比較検討の軸となる。

## Slide 23: 価格の違い
3,400円
10,000円
15,000円
3倍
5倍
Notes: 冒頭のシャワーヘッドの違いと同じ考え方。
高機能の照明器具は高価格。
だが、高付加価値器具でもある。
空間演出には高機能の照明器具は不可欠。
そのくらい、照明選定によって空間が大きく変わる。
安い器具は照明が目立ち、眩しい。がゆえに、心地良い空間を作ることができまない

## Slide 24: いままでの電球とLED電球の違い
Notes: 電球と蛍光灯とLEDの違いをしっかり知っておくと
特に男性には 「出来るヤツ」 と映る傾向がある

## Slide 25: 何が違うのでしょうか？
寿命
発熱
調光
重さ
色温度
価格
取付位置
の応用
大きさ
省エネ
衝撃
紫外線
調色
Notes: 寿命
電球： 1000～2000時間
蛍光灯：6000～12000時間
LED：約40000時間
色温度
電球： 選定できない
蛍光灯：3000、3500、4000、5000 バラツキ多い
LED： 無限大に作ることが出来る
省エネ
電球： × 100のうち20が光80は熱で空中に消えていく
蛍光灯：△ 100のうち80は光20は熱 発光効率は良い
LED：〇 100のうち80は光20は熱は蛍光灯と同じ 発光効率は蛍光灯の1.5倍 今は2倍も。
発熱
電球： フィラメントが燃えているから当然熱い
蛍光灯：触っても熱くない
LED：発光面積が狭いので意外と熱い。高ワットで放熱が悪ければ、前面のレンズが解けるくらい熱い
価格
電球： 超安い
蛍光灯：今は売ってないかも
LED：年々下がる傾向。但し、粗悪品も増加傾向
以降、要問合せ下さい。

## Slide 26: 何が違うのでしょうか？
指向性
眩しさ
点滅回数
演色性
光質
発光効率
周囲温度の影響
構造
発光原理
演出
点灯までの時間
照明器具
の種類
Notes: 指向性
電球： 反射板による
蛍光灯：反射板によるが器具が大きいので配光制御に限界がある
LED：レンズ制御による
光質
電球： シャンデリア球や調光をかけるとなんとも言えない良い雰囲気
蛍光灯：明るいだけで味気ない
LED：高演色は素晴らしい。質が悪ければ陳腐に映る
構造
電球： 単純
蛍光灯：安定器が必要
LED：交流を直流に変換する電源が必要
眩しさ
電球： シャンデリアはキラキラ。クリヤー球は眩しい
蛍光灯：蛍光塗料が塗ってあるので眩しくない
LED：刺さる眩しさがある。 グレアレスの器具を選ぶと軽減する
以降 要問合せ下さい。

## Slide 27: 照明器具の種類
Notes: インテリア系のテキストにもある器具の種類
何故か、意匠系ばかり。
ダウンライトはあるが間接照明はない。
これが現状。
空間の光を考えるとき、間接照明は不可欠と考える

## Slide 28: 器具選定
明るさ感
心地よさ
快適性
光束（lm）
色温度（K）
演色性（Ra）
グレア
配光
視認性
安全性
明るさ
光の色の
見え方
モノの色の
見え方
眩しさ
広がり
+
Notes: 最低限、上部の5項目は頭の中に入れて欲しい。
この組み合わせで理想的な器具の選定が可能となる
空間の価値を上げるには下部の3項目が決め手
高齢者に対しては、視認性と安全性をプラスして考慮する必要がある。

## Slide 29: - 器具選定の際に考えること -
明るく
したい
きれいに
見せたい
電気代を
抑えたい
安くしたい
(イニシャル)
簡単に
取り付けたい
★光束(lm)
★演色性(Ra)
★色温度(k)
★電力(W)
★効率(lm/W)
★コスト
パフォーマンス
★（落とし穴）
★メンテフリー
＜パワー＞
＜演出性＞
＜省エネ性＞
＜コスト＞
＜施工性＞
★調光
Notes: 器具の選定に必要なこと
何を優先するかで順番が異なる
食卓、廊下など場所で決めても良い
施工性は電気工事店の視点で考える

## Slide 30: LED電球の特徴と選び方のポイント
E26
E17
E11
E17
E26

## Slide 31: LED電球比較

## Slide 32: 進化
電球
電球型蛍光灯
電球型LED
一体型LED
60W
12W
7W 8W
7W
800lm
800lm
400lm 810lm
840lm
13.3lm/W
66.6lm/W
57.1lm/W 104lm/W
120.0m/W
電力
光束
効率
①
②
③
Notes: 光が出る量（光束）を基準にして進化と変遷を理解する
② ＝ ① × ③
一体型LEDは空中ロスが少ないので、照度（ルクス）を考慮すると、2倍以上の明るさを確保することが出来る。

## Slide 33: 器具効率 lm/w
Notes: 現行カタログでも、器具効率の差は大きい
そのため、ルーメン数で判断することが求められる。
直管型の器具は比較的器具効率が良く、
小径のダウンライトやグレアレスは悪い傾向にあります。

## Slide 34: 配光角度①
■ 光の広がり方イメージ
約300度
約260度
約120度
約260度
Notes: 例えば、10帖の部屋で使用した場合、光の広がりが大きければ部屋全体に光が拡散します。
部屋が大きければ、光が散り、光の効果は失われます。
すなわち、ムダな光になります。
スタンド照明に使用する場合は全体に広がるランプが適してます。120度のランプを使用すると、下半分しか照らされません。

## Slide 35: 配光角度②
Notes: この器具の場合、同じワット数、同じルーメン数で配光角度が違うと。。。
4ｍの照度を見て下さい。
30°では200ルクス。 10°では920ルクス
すなわち、4倍以上の明るさの差が出ます。
照射範囲は
30°は3ｍ 10°は1ｍです。
厳密には2次配光があるので10°の器具でも3ｍ以上は明るくなるのですが。。。

## Slide 36: 可視光の範囲
可視光線の波長は380nm～780nm
Notes: 人間の可視光の範囲です。
虫は紫外線が見えます。

## Slide 37: 最後に
照明の単位 は
光束（ｌｍ）、輝度、光度（cd）、照度（Lx）
色温度（K）、演色（Ra）、消費電力（W）、発光効率（lm/W）
表現 は
あかるさ感 と メリハリ度 と キラキラ度
器具の選定 は
消費電力、器具の形状、開口寸法、色、
配光角度、色温度、グレア、取付位置、調光機能を考える

## Slide 38: 次回は
LED照明の特徴
LED照明の発光原理 〜 知っておくべきこと
本当の寿命とは
火傷するほど熱い LED照明
従来光源との違い
応用編 〜 いろいろ
etc